## Slide 1: Ecrans pare-blocs chargés en pied

## Slide 2: Contexte
GT CR2OP: « Ouvrages souples soumis à des aléas multiples et variés »
  Focus sur: EPB chargés en pied
Expérimentation sur ouvrage
Modélisation numérique
Retours d’expériences => «compilation » et plus (?)

## Slide 3: REX
Détaillé sur 27 cas (Cerema, CD 38, CD 73, CD 74, NGE, Maccaferri)
Plus succinct sur 30 cas supplémentaires (CD74)
Vos retours – 2026 – 25 cas:
  Cd 11
  MTPM
  CD25
  GAM
  CD09
  CD 74
  CD 38
des cas de filets plaqués, impact par blocs unitaires, arbres sur câble de rive sup…

## Slide 4: Phénomènes en cause
Matériaux rocheux de granulométrie variable - Matériaux terreux
Arbres, souches, branchages et autres débris végétaux
Neige (reptation ou coulée) + glace
Dépôt
  progressif des matériaux
  en une fois des matériaux (impact?)
Accumulation locale ou répartie
Remplissage jusqu’à 100%

## Slide 5: Quelques exemples

## Slide 6: Quelques exemples
Forte réduction de la hauteur utile sans abaissement du câble de rive supérieur

## Slide 7: Quelques exemples
Chargement uniformément réparti ou concentré + forte pente

## Slide 8: Quelques exemples
Dommages sévères… lié à des ‘écoulements’ ?

## Slide 9: Conséquences (1)
Réduction de la hauteur utile, avec ou sans abaissement du câble de rive supérieur
Surtension sur modules périphériques
Déformation de la nappe et glissement de celle-ci sur le câble de rive => diminution de la capacité d'interception latérale (souvent associé à la rupture d’un élément ou à un défaut de réalisation)
Déchirure de grillage (bavette ou doublage)
Glissement de bavette sous câble de rive inférieur
Arrachement d’ancrage de bavette

## Slide 10: Conséquences (2)
Basculement ou flambement de poteau
Glissement de serre câbles
Câbles des freins / prolongateurs enterrés sous le dépôt
Frein activé
Ancrage tordu, cisaillé ou extrait

## Slide 11: Travaux entrepris
Vidange par découpe du grillage ou à la pelle araignée
Coupe et enlèvement des arbres
Remise en tension des haubans
Remplacement de poteaux
Remplacement du grillage
Réalisation de nouveaux ancrages
Remplacement de freins

## Slide 12: Vos habitudes, pratiques… ?
Comment estimez-vous l’urgence à intervenir ? (sur la base d’un taux de remplissage, de dégâts observés… ?)
Comment intervenez-vous pour restaurer les capacités de l’ouvrage ?
Quelle prise en compte de la pathologie dans vos modalités de gestion du risque gravitaire sur vos infrastructures et/ou territoires ?